III РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Республика  Адыгея

05.02.2018 - 09.02.2018 г.

(дата проведения)

Главный региональный эксперт: Потапенко О.В.

(Ф.И.О.)

Согласовано:

Менеджер компетенции ВСР_____________ /С.В. Дюкова; В.В. Ласкин/

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Компетенция: «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

«Сварка труб, пластин, сосудов, работающих под давлением, конструкций из различных материалов (углеродистая сталь, алюминий, средне и высоколегированная сталь)»

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Название и описание профессиональной компетенции

- Общие сведения о спецификации стандартов WorldSkills (WSSS)

- Задание для чемпионата

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Приложения

Количество часов на выполнение задания: 18 часов.

Разработано экспертами WSR:

Ласкин В.В.

Дюкова С.В.

Голов С.А.

Страна: Россия

- Название и описание профессиональной компетенции

Название профессиональной компетенции: Сварочные технологии.

Сварка является ключевым процессом, который находится под контролем как национальных, так и международных стандартов, и спецификаций, регулирующих качество материалов и квалификацию сварщика.

Сварщик подготавливает и осуществляет соединение ряда металлов и металлических сплавов, в основном, при помощи процессов, где источником тепла является электрическая дуга. При электродуговой сварке применяют газовую защиту или флюс, чтобы защитить сварочную зону от взаимодействия с окружающей атмосферой. Сварщик должен уметь интерпретировать инженерные чертежи, стандарты и символы и правильно применять эти требования в практической работе.

Сварщики должны обладать глубокими знаниями и пониманием практик безопасного производства работ, средств индивидуальной защиты, а также угроз и практик, связанных со сварочными технологиями и изготовлением металлоконструкций. Им требуется обладать конкретными знаниями о широком диапазоне сварочного оборудования и процессов, а также разбираться в том, как сварка влияет на структуру свариваемого материала. Им необходимо разбираться в электричестве и в том, как оно используется в сварочных технологиях.

Сварщики соединяют элементы конструкций, труб и пластин, а также изготавливают крупно и малогабаритные резервуары высокого давления. Сварщик подготавливает, собирает и соединяет широкий диапазон металлов и металлических сплавов при помощи различных способов сварки, включая ручную дуговую сварку металлическим электродом (MMA/111), дуговую сварку металлическим электродом в среде защитного газа (MIG, MAG/135; 136), дуговую сварку вольфрамовым электродом в среде защитного газа (TIG/141). Сварщик применяет преимущественно технологии, в которых нагрев, используемый для сварки, осуществляется электрической дугой с целью соединения целого ряда материалов, включая наиболее часто свариваемые: углеродистую сталь, нержавеющую сталь, алюминий и медь, а также их сплавы.

Они должны уметь выбирать правильное оборудование, технологические параметры и сварочные технологии в зависимости от соединяемых материалов.

Сварщики могут использовать процессы термической резки и должны уметь определять правильность подготовки к сварке применительно к виду, толщине и предполагаемому использованию шва. Они используют шлифовальное и режущее оборудование для подготовки сварных соединений. Современные методики соединения, а также вышеперечисленные технологии включают механизированные процессы, например, дуговую сварку под флюсом; плазменную дуговую сварку и лазерную сварку.

Сварщик может работать в подразделении или на заводе, который производит секции и (или) конструкции для таких разнообразных отраслей, как гражданское строительство, машиностроение, транспорт, судостроительная техника, строительство, сектор услуг и индустрия досуга. Сварщики также осуществляют подготовку строительных площадок, строительство, ремонт и обслуживание конструкций. Сварщик может работать на многих объектах - от станка на заводе до доков, электростанций и морских конструкций, а также в самых разных условиях. Сварщики также заняты в инженерной отрасли, строительстве, на электростанциях и нефтехимических заводах. Они могут работать в опасных условиях, например, в открытом море, при экстремальных погодных условиях, а также в замкнутом пространстве, где доступ к свариваемому соединению ограничен.

Современный сварщик может специализироваться на одной или нескольких сварочных технологиях и средах. Его также могут привлечь к работе с экзотическими сплавами, например, с дуплексной или супердуплексной нержавеющей сталью и медноникелевыми сплавами. Сварщики обязаны выполнять высокоточные работы, когда сбои и нарушения могут привести к серьезным последствиям с точки зрения стоимости, безопасности и ущерба окружающей среде.

# 2. Общие сведения о спецификации стандартов worldskills (WSSS)

## 2.1. Общие сведения о спецификации стандартов WorldSkills (далее WSSS).

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших международных практик технического и профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено.

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции.

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени (см. табл.1) Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS.

Таблица №1 Схема выставления оценок

| Раздел | Важность (%) |
| --- | --- |
| 1 | Организация работы | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: Стандарты и законодательство, связанные с охраной труда, техникой безопасности, защитой и гигиеной в сварочной отрасли; Ассортимент, применение и обслуживание средств индивидуальной защиты, применяемых в отрасли в любых заданных обстоятельствах; Выбор и использование средств защиты, связанных со специфическими или опасными задачами; Изображение чертежей ISO A и (или) E (американских и европейских); Технические термины и обозначения, используемые в чертежах и планах; Терминологию и данные по безопасности, предоставленные производителями; Требования и последствия сварочного производства для окружающей среды и устойчивого развития; Основные математические операции и преобразование величин; Геометрические принципы, технологии и расчеты. |  |
|  | Специалист должен уметь: Обеспечить безопасность труда в отношении самого себя и окружающих; Выбирать, носить и обслуживать СИЗ в соответствии с требованиями; Распознавать опасные ситуации и принимать надлежащие меры в отношении собственной безопасности и безопасности иных лиц; Следовать правильным производственным процессам при работе в опасной среде; Обнаруживать и идентифицировать габаритные размеры и сварочные обозначения; Следовать инструкциям, приведенным в паспорте безопасности материалов производителя; Поддерживать чистоту на рабочем месте; Выполнять работу в согласованные сроки; Выполнять необходимые соединения для конкретных сварочных процедур. |  |
| 2 | Технологии подготовки и сборки | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: Как интерпретировать сборочные или рабочие чертежи и сварочные обозначения; Классификацию и конкретное применение сварочных расходных материалов, в том числе: Кодировку и обозначение сварочных электродов Диаметры и конкретное применение сварочного прутка Выбор и подготовку сварочных электродов. Как загрязнение поверхности может повлиять на характеристики готового сварного шва; Правильные настройки сварочного аппарата: Полярность при сварке; Положение при сварке; Материал; Толщина материала; Присадочный металл и скорость подачи. Любую точную настройку, требующуюся аппаратному обеспечению, форму вольфрамового электрода, тип прутка и его диаметр и т.д.; Методы подготовки кромок в соответствии с профилем шва, прочностью и материалом; Методы контроля деформаций в стали, сплавах и алюминии. |  |
|  | Специалист должен уметь: Настраивать сварочное оборудование в соответствии со спецификациями производителя, включая (среди прочего): Полярность при сварке; Силу тока в амперах при сварке; Сварочное напряжение; Скорость подачи прутка; Скорость перемещения; Угол перемещения/электрода; Режим переноса металла. Подготавливать кромки материала в соответствии со спецификациями и требованиями чертежей; Выбирать и эксплуатировать соответствующие средства контроля для минимизации и коррекции деформаций; Выполнять необходимые процедуры для контроля подачи тепла. |  |
| 3 | Сварочные материалы Специалист должен знать и понимать: Механические и физические свойства: углеродистой стали; алюминия и его сплавов; нержавеющих сталей. Соответствие технологии сварки используемому материалу; | 10 |
|  | Процесс выбора сварочных расходных материалов; Соответствие технологии сварки используемому материалу; Процесс выбора сварочных расходных материалов; Правильное хранение и обработка сварочных расходных материалов; Терминологию, характеристики и безопасное использование сварочных и продувочных газов; Воздействие сварки на структуру материала. |  |
|  | Специалист должен уметь: Использовать материалы с учетом их механических и физических свойств; Правильно хранить расходные материалы с учетом типа, назначения и соображений безопасности; Выбирать и подготавливать материалы с учетом ведомости материалов на чертеже; Выбирать методы, используемые при защите зоны сварки от загрязнения; Выбирать газы, используемые для защиты и продувки. |  |
| 4 | Технология MMAW (111) и GMAW (135) | 25 |
|  | Специалист должен знать и понимать: Интерпретацию сварочных обозначений на чертежах; Сварочные позиции, сварочные углы и скорости перемещения; Методы эффективного пуска/остановки; Техники, используемые для наплавления односторонних швов с проплавлением корня шва; Техники, используемые для наплавления бездефектных стыковых и угловых сварных швов. |  |
|  | Специалист должен уметь: Выполнять сварные швы в соответствии с международными спецификациями; Интерпретировать сварочную терминологию для выполнения задач согласно спецификациям; Выполнять сварку материалов из углеродистой стали во всех позициях (кроме вертикального шва, накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе. Выполнять односторонние сварные швы с полным проплавлением корня шва; Выполнять стыковые и угловые сварные швы с полным проплавлением на трубопроводах и листах; Осуществлять пуск/остановку. |  |
| 5 | Технология FCAW (136) | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: Как интерпретировать сварочные обозначения на чертежах; Сварочные позиции, сварочные углы и скорости перемещения; Методы эффективного пуска/остановки; Техники, используемые для наплавления бездефектных стыковых и угловых сварных швов. |  |
|  | Специалист должен уметь: Выполнять сварные швы в соответствии с международными спецификациями; Интерпретировать сварочную терминологию для выполнения задач согласно спецификациям; Выполнять сварку материалов из углеродистой стали во всех позициях (кроме вертикального шва, накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе; Осуществлять пуск/остановку; Выполнять стыковые и угловые сварные швы с полным проплавлением на трубопроводах и листах. |  |
| 6 | Технология GTAW (141) | 15 |
|  | Специалист должен знать и понимать: Как интерпретировать сварочные обозначения на чертежах; Сварочные позиции, сварочные углы и скорости перемещения; Методы эффективного пуска/остановки; Техники, используемые для наплавления бездефектных стыковых и угловых сварных швов. |  |
|  | Специалист должен уметь: Выполнять сварные швы в соответствии с международными спецификациями; Интерпретировать сварочную терминологию для выполнения задач согласно спецификациям; Выполнять сварку материалов из углеродистой стали, алюминиевого листа и листа из нержавеющей стали во всех позициях (кроме вертикального шва, накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе; Осуществлять пуск/остановку; Выполнять стыковые и угловые сварные швы с полным проплавлением на трубопроводах и листах; Выполнять швы, используя комбинацию из однократного прохода по листу из нержавеющей стали и алюминия, проварки корня шва и облицовочного прохода. |  |
| 7 | Завершение, обеспечение качества и испытания | 20 |
|  | Специалист должен знать и понимать: Международные спецификации для контроля качества сварного шва; Конкретную терминологию, используемую в сварочной отрасли; Несплошности/дефекты, которые могут возникнуть в процессе сварки; Важность чистоты сварочного металла для качества сварки; Перечень разрушающих и неразрушающих испытаний; Пробные образцы для сертификации сварщика в соответствии с международными стандартами. |  |
|  | Специалист должен уметь: Выполнять швы, соответствующие спецификациям чертежей и законодательным требованиям; Распознавать дефекты сварных швов и принимать соответствующие меры по их исправлению; Использовать правильные технологии, чтобы обеспечить чистоту сварочного металла; Зачищать швы при помощи проволочных щеток, скребков, зубила и т.д.; Сверять выполненные работы с требованиями чертежей, чтобы, по мере необходимости, отразить точность, перпендикулярность и плоскостность; Выполнять базовые неразрушающие испытания и знать более совершенные методы испытаний; Выполнять гидравлическую опрессовку. |  |
|  | Всего | 100 |

## 3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЧЕМПИОНАТА

Содержанием конкурсного задания являются «Сварочные работы»

Конкурс включает в себя сборку, сварку (труб, пластин, сосудов работающих под давлением, конструкций из различных материалов) различными способами: (MMA / 111), (MIG, MAG / 135), (MIG, MAG/ 136), (TIG / 141).

Участники соревнований получают чертежи и спецификации контрольных сварочных соединений (далее КСС), конструкций и должны выполнять без посторонней помощи следующие задачи: сборка и сварка стыковых и угловых соединений труб и   пластин, во всех пространственных положениях.

Терминология в отношении положений для сварки применяется в соответствии с ISO, AWS и ГОСТ РФ.

Конкурсное задание   выполняться помодульно, оценка   происходит от модуля к модулю.

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Таблица №2. Модули и время выполнения конкурсного задания

| № п/п | Наименование модуля | Время на выполнение задание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1: Контрольные образцы. | 4 часа. |
| 2 | Модуль 2: Сосуд, работающий под давлением. | 8 часов. |
| 3 | Модуль 3: Алюминиевая структура (конструкция из алюминиевых пластин). | 3 часа. |
| 4 | Модуль 4: Конструкция из средне или высоколегированной стали. | 3 часа. |

## Время на выполнение всего конкурсного задания (4 модуля) рассчитано на 18 часов.

## 4.1 Модуль 1. Контрольные образцы

## Участник представляет полностью собранные контрольные образцы экспертам (см. Приложение 1).

## Образец КСС труба 1А состоит из двух (2) деталей диаметром 114 х120 х 8.

## Образец КСС пластина 1В   для сварки стыковых соединений состоит из двух (2) деталей: деталь В пластина 250 х100 х 10.

## Образец КСС пластина 1С   для сварки стыковых соединений состоит из двух (2) деталей: деталь С пластина 350 х100 х 16.

## Образец КСС  для сварки  таврового соединения состоит из двух (2) деталей: деталь 1D   пластина 250 х 125 х 12 (2шт), деталь 1E пластина 250 х 100 х 12 (2шт).

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модуля, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования охраны труда, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.

Таблица № 3   Варианты пространственных положений шва и вида сварки определяемых жеребьевкой

| Образец КСС труба 1А |
| --- |
| № для жер-ки | Положения | Корневой проход | Заполняющий и облицовочный проходы | Элемент конструкции |
| 1 | 6G (H-L045) Наклонное | SMAW (111) | SMAW (111) | Предложен |
| 2 | 5G (PH) Вертикальное | GTAW (141) | SMAW (111) | Предложен |
| 3 | 5G (PH) Вертикальное | GTAW (141) | GMAW (135) | Предложен |
| 4 | 2G (PC) Горизонтальное | GMAW (135) | FCAW 136 | Предложен |
| Образец пластин 1B S=10 мм. |
|  | Положения | Корневой проход | Заполняющий и облицовочный проходы | Элемент конструкции |
| 1 | 3G (PF) Вертикальное | GMAW (135) | FCAW (136) | Предложен |
| 2 | 3G (PF) Вертикальное | SMAW (111) | SMAW (111) | Предложен |
| 3 | 3G (PF) Вертикальное | GMAW (135) | GMAW (135) | Предложен |
| 4 | 4G (PE) Потолочное | SMAW (111) | SMAW (111) | Предложен |
| Образец пластин 1C S=16 мм. |
|  | Положения | Корневой проход | Заполняющий и облицовочный проходы | Элемент конструкции |
| 1 | 3G (PF) Вертикальное | GMAW (135) | FCAW (136) | Предложен |
| 2 | PA (1G) Нижнее | SMAW (111) | FCAW (136) | Предложен |
| 3 | 3G (PF) Вертикальное | GMAW (135) | FCAW (136) | Предложен |
| 4 | 2G (PC) | SMAW (111) | GMAW (135) | Предложен |
| Продолжение таблицы № 3 Варианты пространственных положений шва и вида сварки определяемых жеребьевкой |
|  | Горизонтальное |  |  |  |
| Образец Таврового соединения S=12 мм. (Выбирается два различных образца) |
|  | Положения | Технология сварки | Элемент конструкции |
| 1 | 3F (PF) Вертикальное | SMAW (111) | Предложен |
| 2 | 2F (PB) Нижнее | SMAW (111) | Предложен |
| 3 | 4F (PE) Потолочное | GMAW (135) | Предложен |
| 4 | 2F (PB) Нижнее | FCAW (136) | Предложен |

Требования к количеству слоев и проходов в сварных швах определяется экспертами после проведения жеребьевки.

## 4.2 Модуль 2. Сосуд, работающий под давлением

Сборка и сварка замкнутой конструкции из стальных пластин S-10мм и труб, используемые процессы (см. Приложение 2; (2.1, 2.2)):

- Ручная дуговая сварка покрытыми электродами (MMA / 111);

- Механизированная сварка плавящимся электродом в среде защитных газов (MIG, MAG / 135), (MIG, MAG/ 136);

- Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (TIG / 141).

## Оценка производится как в отношении работы модуля, так и в отношении процесса выполнения конкурсного задания. Если участник конкурса не выполняет требования охраны труда, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.

## 4.3. Модуль 3. Алюминиевая структура (конструкция из алюминиевых пластин)

## Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (TIG, 141) (см. Приложение 3).

## Оценка производится как в отношении работы модуля, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования охраны труда, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.

## 4.4. Модуль 4. Конструкция из средне или высоколегированной стали

## Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (TIG, 141) (см. Приложение 4).

## Оценка производится как в отношении работы модуля, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования охраны труда, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.

## 5. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 5. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет -100.

Таблица 5. Критерий оценивания

| Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мнение судей | Объективная | Общая |
| А | Визуально-измерительный контроль | 3,5 | 51,50 | 55,00 |
| В | Испытания на герметичность | - | 15,00 | 15,00 |
| С | Разрушающий контроль | - | 9,00 | 9,00 |
| D | Неразрушающий контроль - (РК) | - | 21,00 | 21,00 |
| Итого: | 3,5 | 96,5 | 100,00 |

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются экспертной группой.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

Контрольные образцы (КСС)

Приложение №2

Сосуд, работающий  под давлением (общий вид)

Приложение №2.1

Сосуд, работающий под давлением (деталировочный чертёж)

Приложение № 2.2

Сосуд, работающий под давлением (сварка)

Приложение №3

## Алюминиевая структура (конструкция из алюминиевых пластин)

Приложение № 4

Конструкция из средне или высоколегированной стали