29-Л

Задание  по УП  на 23.03.20

Техника безопасности при работе на автоклаве

1 ТБ при работе с  электроприборами:

- автоклав должен быть заземлен;

- должно быть соответствие вольтажа автоклава и розетки;

- перед автоклавом должна лежать деревянная решетка 8-10 см над полом и сверху резиновый коврик;

- на стене должна висеть инструкция по эксплуатации и ТБ.

2 Запрещается работать без документов:

- допуска лаборанта на 1 год;

- поверки автоклава и отметки в паспорте на 1 год;

- поверки манометров и отметки на манометре на 1 год;

- поверки предохранительного клапана на 1 год.

3 Запрещается работать при неисправностях:

- неисправностях манометров (разное давление во время стерилизации, поднятии давления выше максимального);

- неисправностях автоклава (парят краны);

- неисправностях электроприборов ( искрит, дымит электроконтактный манометр или электрощит);

- неисправностях предохранительного клапана (прикипел).

4. Запрещается ремонтировать:

- подтягивать краны под давлением;

- ремонтировать при включенном электрооборудовании.

5. Запрещается под давлением:

- открывать дверцу под давлением выше «0» ( к себе)

- открывать кран под давлением выше «0» на водомерной трубке и доливать воду;

- оставлять автоклав при давлении выше «0» без присмотра.

Ответить на вопросы:

- Вольтаж автоклава?

- Почему перед автоклавом лежит деревянная решетка высотой 8-19 см?

- Что заполняется в паспорте после поверки автоклава?

- Что ставится на манометрах после поверки?

- Что может произойти, если  ремонтировать при включенном электрооборудовании

- Почему надо открывать дверцу автоклава от себя?

- Почему нельзя доливать воду на водомерной трубке под давлением?