02.04.2020

МДК. 1.2 Техника подготовки бактериологической посуды, приборов и лабораторного оборудования.

Урок 1 – 2

Тема: Устройство микробиологической лаборатории.

Устройство и оборудование микробиологической лаборатории зависит от характера выполняемых работ и вида возбудителя.

В соответствии с Санитарными Правилами все патогенные микроорганизмы разделены на 4 группы в зависимости от степени опасности для людей:

Работу с микроорганизмами первой и второй групп проводят только в специализированных лабораториях, имеющих соответствующее разрешение Главного государственного санитарного врача РФ и главных государственных санитарных врачей по субъектам РФ.

Работу с микроорганизмами  и  групп осуществляют в соответствии с санитарными правилами и правилами техники безопасности. Разрешение на работу с микроорганизмами третьей и четвертой групп выдают соответствующие центры санэпиднадзора республики.

В структуру микробиологической лаборатории входят основные и вспомогательные помещения, которые в свою очередь разделены на "заразную" и "чистую" зоны.

"Заразная" зона: помещение или группа помещений лаборатории, где проводятся работы с анализируемыми объектами и микробиологические анализы.

"Чистая" зона: помещение или группа помещений лаборатории, где не проводятся работы с анализируемыми объектами и микробиологические анализы.

1)  В "чистой" зоне располагаются вспомогательные помещения:

- помещение для спецодежды;

- моечная, оборудованная для мытья посуды;

- помещение, оборудованное для приготовления питательных сред;

- стерилизационная;

- помещение руководителя и/или комната для работы с документами;

- подсобные помещения для хранения реактивов, посуды, аппаратуры и хозяйственного инвентаря.

Моечная должна быть оборудована:

- двухсекционной мойкой (одна секция - для замачивания грязной посуды, вторая - для мойки и ополаскивания) с подводкой горячей и холодной воды;

- столом или стеллажом для использованной посуды;

- столом или стеллажом для чистой посуды;

- шкафами для хранения чистой посуды;

- шкафами для хранения моющих средств и инвентаря;

- электрической (газовой) плиткой для кипячения посуды;

- бактерицидными лампами

Средоварочная - помещение для приготовления сред, должна быть оборудована:

- рН-метром;

- дистиллятором;

- весами;

- холодильником;

- плитами электрическими или газовыми;

- раковиной с подводкой горячей и холодной воды;

- столами для приготовления питательных сред;

- шкафами для хранения реактивов, сухих питательных сред, других необходимых материалов;

- посудой (колбы, воронки, мерные стаканы, ступки, кастрюли, бачки и т.д.);

- бактерицидными лампами.

Стерилизационная (автоклавная) должна быть оборудована:

- стерилизаторами паровыми (автоклавами);

- стерилизаторами суховоздушными для стерилизации посуды (необязательное оборудование);

- бактерицидными лампами;

- столом для нестерильного материала;

- столом для стерильного материала.

Подсобные помещения должны быть снабжены закрытыми шкафами для хранения реактивов, посуды, аппаратуры и хозяйственного инвентаря.

Помещение руководителя и/или комната для работы с документами - комнаты, оборудованные рабочими столами, компьютерами и т.д. В комнатах проводят работы по ведению журналов, сбору материалов, составлению отчетов и т.д.

2)  В "заразной" зоне располагаются основные помещения:

- лабораторная комната  для микробиологических исследований;

- боксированное помещение;

- автоклавная, оборудованная автоклавами для обеззараживания отработанного материала и зараженной посуды.

Лабораторная комната  предназначена для проведения анализов (приготовление микропрепарата и его микроскопирование и т.д.).

Под лабораторные помещения отводят наиболее светлые комнаты. Стены в этих комнатах выкладывают плиткой или окрашивают светлой масляной краской на высоту не менее 170 см от пола. Пол выкладывают плиткой или покрывают линолеумом. В некоторых случаях края линолеума заводят на высоту 20 см - 25 см от пола, чтобы предупредить попадание заразного материала под плинтус и облегчить проведение дезинфекционных мероприятий.

Лабораторная комната должна быть оборудована:

- раковиной с подводкой горячей и холодной воды;

- лабораторными столами для стационарной установки приборов: микроскопа, весов и другого оборудования;

- рабочими столами для проведения анализов, снабженными различными типами горелок;

- термостатами;

- электрической (газовой) плитой;

- холодильником;

- закрытыми шкафами для хранения стерильной посуды и готовых питательных сред;

- бактерицидными лампами и/или другим оборудованием, обеспечивающим обеззараживание;

- водяной баней (необязательное оборудование) или микроволновой печью для расплавления сред (необязательное оборудование);

Боксированное помещение предназначено для проведения микробиологических анализов (посевов), оно состоит  из двух отделений:  бокса  и  предбоксника.

Предбоксник  служит для одевания специальной санитарной одежды (халаты, колпаки или косынки, тапочки) и должен быть оснащен:

- столом для временного размещения вносимых материалов;

- вешалкой с плечиками;

- бактерицидными лампами.

Бокс представляет собой застекленную комнату площадью не менее 3-5 м2 и должен быть оборудован:

- бактерицидными лампами;

- столом для проведения анализов;

- весами.

Допускается размещать шкафы для посуды и холодильники.

☻ При отсутствии специального бокса допускается проведение посевов в лабораторной комнате, которая предварительно должна быть обработана аналогично боксу или оборудована  ламинарным шкафом. ☻

Лабораторная мебель должна иметь покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность столов не должна иметь швов и трещин.

Домашнее задание:

1) В лекционной тетради законспектировать тему урока 1-2.

2) Выполнить  в лекционной  тетради задание - «Вопросы для соседа».

Задание заключается в следующем:

необходимо составить 3 вопроса по теме пройденного урока (вопросы записать в тетрадь) и предложить своему  соседу по парте ответить на них.