08.04.2020г     Аналитическая   химия            Грешнякова О.Ф.

Задания для группы  28Л  по аналитической  химии

Изучить материал, ответить на контрольные вопросы практической работы:

Редоксиметрия.   Перманганатометрия:

Практическая работа № 10

« Установка титра и нормальности раствора перманганата калия

по оксалату натрия»

Марганцовокислый калий обычно содержит незначительные

количества различных примесей, главной из которых является оксид

марганца (IV), образующийся при восстановлении перманганата калия.

Концентрация растворов КМnO4 в процессе хранения медленно

изменяется. Поэтому раствор перманганата калия точно заданной

концентрации обычно не готовят непосредственно из точной навески.

Нормальность раствора устанавливают с помощью щавелевой кислоты

или оксалата натрия.

Реакция окисления оксалата натрия (Na2C22O4) перманганатом

калия протекает по уравнению

5 Na2 C 2 O4 + 2 KMnO4 + 3H 2 SO4 =

= 2 MnSO4 + K 2 SO4 + 5 Na 2 CO3 + 5CO2 + 3H 2 O

Анионы перманганата очень медленно реагируют с оксалат-ионами.

Первые капли раствора КМnO4 при титровании очень медленно

обесцвечиваются, а по мере накопления в растворе Мn2+ реакция идет

значительно быстрее. Это объясняется тем, что перманганат калия

быстро реагирует с Мn2+, образуя промежуточные оксиды, которые

быстро реагируют со щавелевой кислотой, особенно при нагревании.

Реакции, в которых катализаторами выступают продукты реакции (в

данном случае ионы Мn2+), называются автокаталитическими.

Реактивы и оборудование: анализируемый раствор КМnO4 (приблизительно 0,1 н.);

оксалат натрия; 25%-ный раствор H 2 SO4; мерная колба вместимостью 250 мл; пипетки;

бюретка вместимостью 25 мл со стеклянным краном; коническая колба вместимостью 250

мл; водяная баня; технохимические весы; аналитические весы.

ХОД АНАЛИЗА

Для установления титра и нормальности раствора КМпО4

готовится 0,1 н. раствор оксалата натрия. Для этого используется

оксалат   натрия,   полученный    перекристаллизацией  соли    и

высушиванием ее при 105 - 110 С. Точную навеску оксалата натрия

массой около 1,65 г растворяют в дистиллированной воде в мерной

колбе вместимостью 250 мл и тщательно перемешивают. В коническую

колбу для титрования помещают 10 - 15 мл раствора серной кислоты,

пипеткой переносят в колбу аликвотную часть оксалата натрия. Раствор

нагревают на водяной бане до 85 - 90 °С. При нагревании раствора на

плитке вода испаряется и на стенках колбы на границе раствора с

воздухом образуется пленка сухой щавелевой кислоты, которая может

разлагаться вследствие перегрева верхней части колбы горячим

воздухом.

Раствор перманганата помещают в бюретку и устанавливают

уровень на нулевом делении по верхнему мениску. Титрование ведут,

добавляя по капле рабочий раствор к горячему раствору оксалата

натрия, причем следующую каплю раствора КМnO4 прибавляют лишь

после того, как исчезнет окраска от предыдущей капли.

Сначала обесцвечивание идет довольно медленно. Постепенно

скорость реакции возрастает (по мере накопления ионов марганца в

растворе). Конец титрования определяют по появлению не исчезающей

в течение 30 с светло-розовой окраски. По бюретке отсчитывают объем

израсходованного перманганата калия и рассчитывают нормальность

( N KMnO ) и титр ( TKMnO ) раствора КМnO4:

4               4

N Na2 C 2 O4 V Na2 C 2 O4

N KMnO4 =                         ,

VKMnO4

N KMnO4 M f ,KMNO4

TKMnO4 =                          .

1000

Контрольные вопросы и задачи

1. Какие химические реакции лежат в основе перманганатометрии?

2. Как готовят рабочий раствор перманганата калия?

3. Как определяется нормальность раствора перманганата калия?

4. Какую навеску перманганата калия надо взять для приготовления 250 мл 0,05н. раствора КМпО4 при титровании в кислой среде?

Изучить материал:

Осадительное титрование

## Практичекая работа № 11

## Приготовление стандартного раствора хлорида натрия

Стандартный раствор хлорида натрия получают растворением точно известного количества химически чистого хлорида натрия в определенном объеме воды.

Перед определением титра раствора нитрата серебра хлорид натрия высушивают, рассчитанную навеску, предварительно взвешенную на технических весах, взвешивают на аналитических весах и растворяют в мерной колбе емкостью 0,5 или . Установка титра  по  моожет быть проведена различными методами.

### Объяснить понятия      , используя ссылку:

scask.ru › b_book_a_chem2

### § 13. Приготовление стандартного раствора хлорида натрия

### Подтвердить уравнениями и расчетами.

08.04.2020г     Астрономия           Грешнякова О.Ф.

Задания для группы  28Л  по астрономии

Выполнить практическую работу, используя материал учебника с 62-69, &13

Практическая работа №5

Решение задач на нахождение периодов обращения планет и законов Кеплера

Задача№1

На каком расстоянии от Земли находится Сатурн, когда его горизонтальный параллакс равен 0,9// ?

Задача №2

Чему равен линейный диаметр Луны, если она видна с расстояния 400 000

км по углом 30// ?

Изучить материал:

Движение искусственных спутников и космических аппаратов  в Солнечной системе.

Учебник  «Астрономия « 11кл Воронцов-Вельяминов Б. А.,