| Рассмотрено на заседании Комиссии технического цикла Протокол № «___» __________20_ г председатель МК ________/ Переверзев М.А/ | УТВЕРЖДАЮ Зам директора по ОД «___» __________20 _ г _______/И.Е. Ермолаева/ |
| --- | --- |

Тестовые задания

дифференцированного зачета по профессии

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

профессионального модуля ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц. МДК 01.02.03. Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе.

Вариант №1

1. Выполните правильное комплектование с/х машины с технологической операцией: 1) ЛДГ-10А а) Вспашка 2) СО-4,2 б) Посев зерновых 3) ПЛН-5-35 в) Посадка картофеля 4) СУПН-8 г) Лущение д) Посев подсолнечника е) Посев овощей

2. Выполните правильное комплектование с/х машины с технологической операцией: 1) БЗСС-1,0 а) Посев зерновых 2) СЗ-3,6 б) Посев сахарной свеклы 3) РУП-14 в) Посадка картофеля 4) ССТ-12В г) Внесение пылевидных удобрений д) Сплошная культивация е) Боронование

3. Укажите марку культиватора для сплошной культивации: 1) СКН-6А 2) КПС-4 3) КРН-5,6 4) 3ККШ-6

4. Укажите марку кукурузной сеялки: 1) СКН-6А 2) СУПН-8А 3) СЗ-3,6 4) ССТ-12В

5. Укажите рабочие органы плуга: 1) Рама 2) Корпус 3) Нож 4) Отвал

6. Укажите вспомогательные элементы плуга: 1) Рама 2) Корпус 3) Нож 4) Опорное колесо

7. Укажите основные рабочие элементы сеялки: 1) Сошники 2) Рама 3) Высевающие аппараты 4) Опорно-приводные колёса

8. Укажите типы корпусов плуга по конструкции: 1) Дисковые 2) Культурные 3) Полувинтовые 4) Вырезные

9. Укажите какой высевающий аппарат устанавливают на зерновой сеялке: 1) Ячеисто-дисковый 2) Пневматический 3) Катушечный 4) Центробежный

10. Укажите, какие сошники устанавливают на зерновой сеялке: 1) Дисковые с ограничивающей ребордой 2) Двудисковые 3) Полозовидные 4) Килевидные

11. Привод транспортёра на разбрасывателе 1РМГ-4 осуществляется от: 1) Вала отбора мощности трактора 2) Опорно-приводных колёс 3) Гидромотора 4) Пневматического ролика

12. Укажите элементы высевающего аппарата: а) розетка, б) катушка, в) муфта, г) вал высевающих аппаратов, д) корпус, е) клапан.

13. Укажите элементы разбрасывателя: а) Разбрасывающие диски б) Гидроцилиндр в) Ветрозащитное устройство г) Транспортёр д) Пневматический ролик е) Шиберная заслонка

14. Глубина обработки у навесных плугов регулируется: 1) Рычагами из трактора 2) Винтовым механизмом 3) Боковыми раскосами 4) Центральной тягой

15. Норма высева семян на зерновой сеялке регулируется: 1) Изменением зазора между клапаном и ребром муфты 2) Изменением рабочей длины катушки 3) Винтовым механизмом 4) Изменением передаточного соотношения в редукторе

16. Глубина заглубления дисковой бороны регулируется: 1) Изменением угла атаки 2) Изменением длины тяг 3) Винтовым механизмом 4) Изменением массы балласта в ящиках

17. Усилие на почву у культиваторов для сплошной обработки регулируется: 1) Изменением угла атаки стрельчатых лап 2) Вращением винтового механизма 3) Изменением массы балласта в ящиках 4) Сжатием пружин

18. Норма высева семян у кукурузной сеялки регулируется: 1) Заменой дисков (количество ячеек) 2) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 3) Заменой дисков (диаметр ячеек) 4) Изменением давления воздуха в высевающем аппарате

19. Норма высева семян у свекловичной сеялки регулируется: 1) Скоростью движения сеялки 2) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 3) Заменой дисков (диаметр ячеек) 4) Заменой дисков (количество рядов ячеек)

20. Норма внесения органических удобрений регулируется: 1) Скоростью движения разбрасывателя 2) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 3) Изменением хода шатуна 4) Изменением расположения собачки

| Рассмотрено на заседании Комиссии технического цикла Протокол № «___» __________20_ г председатель МК ________/ Переверзев М.А/ | УТВЕРЖДАЮ Зам директора по ОД «___» __________20 _ г _______/И.Е. Ермолаева/ |
| --- | --- |

Тестовые задания

дифференцированного зачета по профессии

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

профессионального модуля ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц. МДК 01.02.03. Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе.

Вариант №2

1. Выполните правильное комплектование с/х машины с технологической операцией: 1) БД-10 а) Посев подсолнечника 2) СЗ-3,6 б) Внесение минеральных удобрений 3) РОУ-6 в) Дискование 4) СУПН-8 г) Внесение органических удобрений д) Посев кукурузы е) Посев зерновых

2. Выполните правильное комплектование с/х машины с технологической операцией: 1) ПРВН-3,0 а) Посев зерновых 2) СН-4Б б) Обработка плоскорезами 3) МВУ-0,5 в) Посадка картофеля 4) ПГ-3-100 г) Внесение минеральных удобрений д) Обработка междурядий виноградника е) Боронование

3. Укажите марку культиватора для междурядной культивации: 1) СКН-6А 2) КПС-4 3) КРН-5,6 4) 3ККШ-6

4. Укажите марку плуга общего назначения: 1) ПЛН-5-35 2) СУПН-8А 3) ППУ-50А 4) РУП-14

5. Укажите рабочие органы плуга: 1) Лемех 2) Корпус 3) Предплужник 4) Навесной механизм

6. Укажите вспомогательные элементы плуга: 1) Приспособление для присоединения борон 2) Нож 3) Навесное приспособление 4) Предплужник

7. Укажите основные рабочие элементы сеялки: 1) Семяпроводы 2) Опорно-приводные колёса 3) Высевающие аппараты 4) Сошники

8. Укажите типы корпусов плуга по конструкции: 1) Винтовые 2) Цилиндрические 3) Полувинтовые 4) Отвальные

9. Укажите какой высевающий аппарат устанавливают на свекловичной сеялке: 1) Ячеисто-дисковый 2) Пневматический 3) Катушечный 4) Центробежный

10. Укажите рабочие органы плуга: 1) Почвоуглубитель 2) Углосним 3) Лемех 4) Отвал

11. Привод транспортёра на разбрасывателе РОУ-6 осуществляется от: 1) Вала отбора мощности трактора 2) Опорно-приводных колёс 3) Гидромотора 4) Пневматического ролика

12. Укажите элементы плуга: а – опорное колесо, б – корпус, в – стояк, г – прицеп для борон, д – нож, е – предплужник, ж – раскос, з – винтовой механизм.

13. Укажите элементы разбрасывателя РОУ-6: а) Корпус кривошипа б) Цепь в) Храповое колеса г) Шатун д) Скребки е) Коромысло ж) Ведущий вал з) Собачка

14. Глубина обработки у навесных плугов регулируется: 1) Рычагами из трактора 2) Винтовым механизмом 3) Боковыми раскосами 4) Центральной тягой

15. Усилие на почву у культиваторов для сплошной обработки регулируется: 1) Изменением угла атаки стрельчатых лап 2) Вращением винтового механизма 3) Изменением массы балласта в ящиках 4) Сжатием пружин

16. Норма высева семян на зерновой сеялке регулируется: 1) Изменением зазора между клапаном и ребром муфты 2) Изменением рабочей длины катушки 3) Винтовым механизмом 4) Изменением передаточного соотношения

17. Норма высева семян у свекловичной сеялки регулируется: 1) Скоростью движения сеялки 2) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 3) Заменой дисков (диаметр ячеек) 4) Заменой дисков (количество рядов ячеек)

18. Норма внесения пылевидных удобрений регулируется: 1) Изменением давления воздуха в пневмосистеме 2) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 3) Поворотом дозирующих шайб 4) Сменой дозирующих шайб

19. Норма высева семян у кукурузной сеялки регулируется: 1) Заменой дисков (количество ячеек) 2) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 3) Заменой дисков (диаметр ячеек) 4) Изменением давления воздуха в высевающем аппарате

20. Норма посадки рассады в рассадопосадочной машине регулируется: 1) Изменением количества зажимов 2) Изменением передаточного соотношения в коробке передач 3) Изменением скорости движения 4) Изменением высаживающего аппарата