20.05.2020

Практическое  занятие № 3

Тема: ТБ при работе с дезинфицирующими растворами.

Цель работы: формирование практических навыков техники безопасности при работе с дезинфицирующими средствами, используемыми в бактериологических лабораториях.

Ход работы:

Практическая работа № 3 должна выполняться в тетради для «практических работ». В тетради указывается дата, номер практической работы, тема и цель работы.

Работа разделена на теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть используется в ознакомительных целях, практическая часть выполняется в тетради. Выполненная работа заключается выводом.

Готовую работу необходимо отправить на электронную почту преподавателю, для проверки.

Теоретическая часть

Правила техники безопасности при приготовлении и работе с дезинфицирующими средствами.

1. Всю работу с дез.растворами проводят в хорошо проветриваемых помещениях, в спецодежде, резиновых перчатках, герметических очках, маске или в универсальных респираторах.

2. Лица с повышенной чувствительностью к применяемым химическим средствам от работы с ними отстраняются.

3. Приготовление дез.растворов проводят в специальном помещении, с хорошей приточно - вытяжной вентиляцией.

4. Хранят растворы в плотно закрывающихся ёмкостях.

5. Дез.средства и растворы хранят под замком в местах, не доступных для пациентов, отдельно от лечебных препаратов в специальном помещении.

6. Все дез.средства и растворы должны иметь этикетки с указанием названия, концентрации, даты приготовления.

Правила приготовления дезинфицирующих хлорсодержащих рабочих растворов

Растворы хлорамина:

Рабочие растворы хлорамина готовят непосредственно перед употреблением.

Для получения 1% раствора хлорамина необходимо взять:

10 г хлорамина и 990 мл воды

Для получения 3% раствора хлорамина необходимо взять:

30 г хлорамина и 970 мл воды

Для получения 5% раствора хлорамина необходимо взять:

50 г хлорамина и 950 мл воды

Новые дезинфицирующие средства

| Наименование | Характеристика средств дезинфекции |
| --- | --- |
| Микроцид-ликвид | Моментальная дезинфекция (готовый раствор). Распыление, орошение для дезинфекции в труднодоступных местах. |
| Т.Р.Н. - 5225 (Терралин) | Влажная уборка и очистка одновременно (концентрат разведения 1:400). Дезинфекция в медучреждениях, в пищевой промышленности. Микробиологическая активность подавляет бактерии, грибы, вирусы (в том числе ВИЧ, гепатит В). |
| Перформ | Влажная уборка. Дезинфекция поверхностей, оборудования, инвентаря. |
| Виркон | Применяется для одновременной очистки и дезинфекции всех поверхностей, оборудования, стеклянных предметов, инструментов. |
| Пюржавель | Для дезинфекции инструментов и помещений в медицинских учреждениях. |

Первая помощь при случайных отравлениях дезинфицирующими средствами

1. При попадании препаратов на незащищённую кожу - немедленно обмыть этот участок чистой проточной водой.

2. При появлении раздражения дыхательных путей, немедленно удаляют пострадавшего из помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Необходимо прополоскать рот и носоглотку водой.

3. При попадании любого препарата в глаза их немедленно промывают проточной водой или 2% раствором гидрокарбоната натрия.

Практическая часть:

Задание:

1) Дайте письменное определение понятиям:

- асептика

- дезинфекция

- стерилизация

2) Перечислите требования, предъявляемые к дезинфицирующим средствам.

3) Перечислите первую помощь, проводимую при случайных отравлениях дезинфицирующими средствами.

Сделайте вывод о проделанной работе.

20.05.2020

Урок № 19-20

Тема: Устройство и правила подготовки к работе газовых горелок и спиртовок.

1. Жидкостные горелки (спиртовки)

Спиртовка — это горелка для жидкого топлива.

Спиртовки применяются для подогрева и плавления материалов, стерилизации в открытом пламени инструментов, для нагрева небольших лабораторных сосудов (пробирок, колб, тиглей и т.п.) и других подобных термических процессов.

Устройство спиртовок

Спиртовка содержит емкость для спирта (резервуар), который имеет горловину с крышкой. Через крышку резервуара пропущен фитиль. При этом один конец фитиля находится внутри резервуара вблизи его донной части, а второй конец фитиля расположен вне резервуара на открытом воздухе.

Спирт из резервуара поднимается по фитилю за счет капиллярного давления и испаряется, когда достигнет выступающей из резервуара верхней части фитиля.

Пары спирта поджигаются и спиртовка горит с температурой пламени не выше 900°С, при этом кислород воздуха поддерживает горение.

Таким образом, в каждой спиртовке имеются две основные части. Это резервуар для спирта и устройство для его сгорания (т.е. собственно сам фитиль и связанные с ним конструктивные элементы).

Фитиль - это собранные в жгут волокна.

Фитиль пропускается через фитильную трубку, которая является необходимым элементом крышки резервуара, при этом последняя может устанавливаться как внутри горловины, так и вне ее, охватывая последнюю с внешней стороны.

Правила работы со спиртовкой

Спиртовки должны эксплуатироваться в хорошо проветриваемом закрытом отапливаемом помещении при температуре от +10° до +35°С и относительной влажности до 80% (при температуре +25°С). Помещение должно быть оборудовано первичными средствами пожаротушения.

1. Перед тем, как зажечь спиртовку, необходимо расправить фитиль.  Диск должен плотно прилегать к горлышку.

2. Спиртовку зажигают от горящей спички.  Запрещается зажигать ее от другой горящей спиртовки!

3. Для регулирования величины пламени, необходимо погасить горелку и увеличить (или уменьшить) длину наружной части фитиля.

4. Нельзя переносить спиртовку во время работы в зажжённом виде с одного места на другое.

5. Тушить пламя только колпачком – дуть на пламя нельзя!

6. После окончания работы горелку закрывают колпачком, чтобы не испарялся спирт.

2. Газовые горелки

Горелка - это устройство, обеспечивающее устойчивое сгорание смеси газообразного топлива с кислородом и возможность регулирования процесса горения. Чем больше подается в горелку газа, тем больше требуется кислорода для сгорания этого газа и тем больше тепла выделяется в пламени горелки.

Лабораторные газовые горелки предназначены для нагрева материалов и изделий открытым пламенем при работе сидя.

Существует множество модификаций газовых горелок, но наиболее часто в лабораторной практике используются газовые горелки Бунзена и Теклю (последние, благодаря наличию регулирующего газ винта, более удобны в обращении). Часто применяют также горелки Меккера.

Визуально лабораторные горелки различить очень легко: горелка Бунзена имеет трубку одинакового размера по всей длине горелки. Горелка Теклю имеет трубку с конусом в нижней части. Горелка Меккера имеет расширение по всей трубке к верхней части.

Конструкции горелок Теклю и Бунзена приспособлены для сжигания газа. Пламя правильно горящей горелки прозрачно, имеет голубоватый оттенок, не светится и не коптит.

Рис.  Лабораторные горелки

а – горелка Бунзена с регулированием подачи воздуха

б - горелка Бунзена без  регулированием подачи воздуха

в – горелка Теклю

г – горелка Меккера

Горелка Бунзена

Горелки Бунзена бывают 2 типов: без регулятора притока воздуха и с регулятором. Горелки второго типа имеют регулировочную гильзу (вращающаяся муфта). Поворачивая ее можно или совсем закрыть отверстие для доступа воздуха и получить коптящее пламя, или же открыть его и получить прозрачное, слегка голубоватое несветящееся пламя с внутренним конусом различной величины. От величины этого конуса зависит температура самого пламени.

Правила работы с горелкой Бунзена

Для того чтобы зажечь горелку необходимо:

1. перекрыть подачу воздуха в горелку поворотом регулировочной гильзы (муфты);

2. приоткрыть газовый кран и выждать 2 – 3 секунды, затем поднести к краю отверстия горелки зажженную спичку, но при этом наклоняться над горелкой – нельзя!

3. зажечь газ и затем отрегулировать пламя горелки, постепенно открывая сквозное отверстие на трубке поворотом муфты;

4. для выключения горелки необходимо закрыть газовый кран

Общие правила при работе с газовыми горелками

1. Горелки необходимо содержать в порядке, следить за тем, чтобы внутрь них ничего не попадало и поэтому необходимо разбирать горелки и прочищать их.

2. Газовые горелки нельзя использовать для нагревания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

3. Не допускается оставлять включенные газовые горелки без присмотра!

4. При использовании неисправных горелок, несоблюдении правил зажигания или выключения горелок, а также при снижении подачи газа возможен «проскок» пламени в горелку. Обычно при проскоке слышен характерный хлопок, пламя делается узким, трубка горелки сильно разогревается. Изменяется вид пламени, и характерный шум горелки меняется, на как бы свист. При «проскоке» пламени необходимо немедленно закрыть газовый кран и только после того, как горелка достаточно остынет, ее вновь зажигают.

5. Если около горящей горелки чувствуется запах газа, то необходимо сразу же проверить, нет ли утечки газа из горелки; исправлена ли резиновая трубка, соединяющая газовую горелку с газовым краном (проверить можно, смочив мыльной водой - если есть утечка, то образуются пузырьки).

Домашнее задание:

1) В лекционных тетрадях законспектируйте тему урока 19-20 (обязательно укажите дату и тему урока).

2) Выполнить  в лекционной  тетради задание - «Вопросы для соседа».

Задание заключается в следующем:

необходимо составить 3 вопроса по теме пройденного урока (вопросы записать в тетрадь).

3) Выполненное домашнее задание отправить преподавателю на электронную почту.

4)Подготовка к контрольной работе.

Повторить весь пройденный материал по МДК.1.2