21.05.2020 гр№401 МОР 1(курс) Основы строительного черчения.

Тема:№3-4 Основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно технической документации.

Д.З : Т.Н.Базенков ,Н.С.Житенева, Н.И.Кондратчик, Л.П.Шумская.                     Строительное черчение .стр.3.

Описать:1Для чего необходимо умение правильно выполнять читать чертежы.?

2.Что такое государственный стандарт?.