29-Л

Урок №2

Дата: 15.09.2020 г

Тема: Техника расчета и приготовления % кислот.

и объемно-процентных растворов солей, щелочей и кислот.

Задание к уроку №2

1 Переписать все в тетрадь «Конспект по МДК 1.3». Рисунки не рисовать.

2 Изучить пункты 1-9 из урока №1 (будут на экзамене)

3 Самостоятельно составить по инструкционной карте «Техника расчета и приготовления % растворов кислот» перечень приборов, посуды, реактивов, материалов (смотреть Пример в уроке №1)

4 Перечень тоже записать в тетрадь «Конспект».

5 Перечень  прислать на проверку  16.09.20г до 18-00 на электронную почту: khakhaleva1948@mail.ru

6 Конспекты по всем урокам обязательно представить на экзамен по МДК 1.3

Тема 1 Техника расчета и приготовления % растворов кислот.

1 Изучаем технику расчета и приготовления % растворов кислот.

2 Составляем алгоритм выполнения работы.

Алгоритм выполнения работы

1 Рассчитать необходимый объем кислоты.

2 Рассчитать необходимый объем воды (растворителя).

3 Отмерить с помощью цилиндра необходимый объем воды (растворителя).

4 Перелить в химический стакан или коническую колбу.

5 Отмерить с помощью цилиндра (пипетки) необходимый объем кислоты.

6 Прилить кислоту в воду (растворитель).

7 Проверить с помощью ареометра плотность раствора.

8 Проверить концентрацию раствора по таблице.

9 Перелить раствор в склянку.

10 Подписать этикетку

11Ввымыть используемую посуду.

Инструкционная карта

|  | Расчет % растворов кислот |
| --- | --- |
| 1 | Vк-ты = Vр-ра х Р р-ра х С р-ра = 200 х 1.050 х 10 = 4,7 см³ Р к-ты х С к-ты 1.19 х 37,23 V – объем; Р – плотность; С – концентрация в % |
| 2 | V воды = Vр-ра - V к-ты = 200 - 4,7 = 195 3 см³ |
|  | Техника приготовления % растворов кислот |
| 1 | Растворы кислот готовятся в вытяжном шкафу |
| 2 | Рассчитать цену деления цилиндра: 500 – 450 = 50 см³ 50: 5 = 10 см³ 10 : 2 = 5 см³ |
| 3 | Отмерить необходимый объем воды в цилиндре: 195 см³ |
| 4 | Вылить воду через воронку в химический стакан или коническую колбу; |
| 4 | Рассчитать цену деления пипетки на 2 см³: 0,1 - 0,0 = 0, 1см³ 0, 1: 5 = 0,02 см³ 0,02 : 2 = 0,01 см³ |
| 5 | Отмерить недостающий объём воды пипеткой на 2 см³ : ( 0,3 см³) |
| 4 | Вылить воду в химический стакан или коническую колбу; |
| 5 | Рассчитать цену деления пипетки на 5 см³: 1 – 0 = 1 см³ 1: 2 = 0,5 см³ 0,5 : 5 = 0,5 см³ |
| 6 | Отмерить необходимый объем (4,7 см³) кислоты пипеткой, с помощью груши, соблюдая ТБ ( в перчатках, в очках, в вытяжном шкафу) |
| 7 | Тонкой струйкой, небольшими порциями добавить кислоту в воду, постоянно перемешивая, соблюдая ТБ. |
|  | Определение концентрации приготовленного % раствора кислоты. |
| 1 | Перелить приготовленный раствор в цилиндр. |
| 2 | Рассчитать цену деления ареометра. 1,100 – 1,000 = 0,100 0,100: 2 = 0,050 0,050 : 5 = 0,010 |
| 3 | Осторожно погрузить ареометр, не выпуская его из рук, пока он не начнет плавать. |
| 4 | Подождать 2-3 мин, ареометр должен плавать в центре цилиндра. |
| 5 | Отсчет производить по делению шкалы, по мениску на уровне глаз. |
| 6 | Например: плотность раствора НCl р = 1.050 кг/см3 |
| 7 | По таблице концентрация раствора НCl составит: 10,17 % |
| 8 | Достать ареометр из раствора. Ополоснуть водой, вытереть салфеткой и убрать в футляр. |
| 9 | Перелить приготовленный раствор кислоты в склянку |
| 10 | Подписать раствор: концентрация раствора - 10%; |
| 11 | наименование раствора - НCl ; |
| 12 | Дата - 12.09.2019 г; |
| 13 | Подпись |
| 14 | Неподписанные растворы использовать запрещается! |
| 15 | Ополаскиваем колбу, пипетки, воронку, цилиндр, водопроводной водой и 2-3 раза дис водой и ставим на высушивание |

Тема 2 Техника расчета и приготовления объемно - процентных растворов солей, щелочей и кислот.

1 Изучаем технику расчета и приготовления объемно процентных растворов солей, щелочей и кислот.

2 Составляем алгоритм выполнения работы.

Алгоритм выполнения работы приготовления объемно-процентного раствора соли или щелочи.

1 Рассчитать необходимое количество соли или щелочи.

3 Подготовить технохимические весы к взвешиванию.

4 Взвесить необходимое количество вещества с точностью до 2-го знака.

5 Высыпать в мерную колбу.

6 Налить в мерную колбу более1/2 объема воды (растворителя).

7 Смешать вещество и воду (растворитель).

8 Долить воды до нужного объема раствора.

9 Перелить раствор в склянку.

10 Подписать этикетку

11Ввымыть используемую посуду.

Алгоритм выполнения работы приготовления объемно-процентного раствора кислоты

1 Рассчитать необходимый объем кислоты.

2 Налить в мерную колбу более1/2 объема воды (растворителя).

3 Отмерить с помощью цилиндра (пипетки) необходимый объем кислоты.

4 Прилить кислоту в воду (растворитель).

5 Долить воды до объема раствора.

6 Перелить раствор в склянку.

7 Подписать этикетку

.8 Вымыть используемую посуду.

Инструкционная карта

|  | Расчет и приготовление объемно - процентных % растворов солей, щелочей. |
| --- | --- |
| 1 | Масса соли, щелочи: m в-ва = m р-ра ∙ С = 250 ∙ 5 = 12, 50 г 100 100 |
| 2 | Подготовить и уравновесить весы. |
| 3 | Если необходимо, измельчить соль или щелочь в ступке. |
| 4 | Взвесить необходимое количество вещества с точн. до 2–го знака:(12, 50 г) |
| 5 | Высыпать соль или щелочь через воронку в мерную колбу (можно мерную коническую) |
| 6 | Налить воды или растворителя ½ объема раствора (1\2 от 250 см³) |
| 7 | Перемешать круговыми движениями. |
| 8 | Долить растворителя чуть ниже объема раствора (250 см³) |
| 9 | Довести с помощью пипетки до 250 см³ |
| 10 | Перелить приготовленный раствор соли в склянку, раствор щелочи в пластиковую посуду или склянку, облитую внутри парафином. |
|  | Расчет и приготовление объемно - процентных % растворов кислот |
| 1 | Vк-ты = Vр-ра х Р р-ра х С р-ра = 200 х 1.050 х 10 = 4,7 см³ Р к-ты х С к-ты 1.19 х 37,23 V – объем; Р – плотность; С – концентрация в % |
| 2 | Налить более ½ объема раствора воды в мерную колбу. |
| 3 | Рассчитать цену деления пипетки: 1 - 0 =1 см³ 1: 2 = 0,5 см³ 0,5 : 5 = 0,5 см³ |
| 4 | Отмерить необходимый объем кислоты (4,7 см³ ) пипеткой, с помощью груши. соблюдая ТБ ( в перчатках, в очках, в вытяжном шкафу). |
| 5 | Тонкой струйкой, небольшими порциями добавить кислоту в колбу с водой, постоянно перемешивая, соблюдая ТБ. |
| 6 | Долить воды с помощью промывалки на 1 см ниже метки и с помощью пипетки до метки. |
| 7 | Пипетку поставить в стакан с водопроводной водой. |
| 8 | Перелить приготовленный раствор кислоты в склянку |
| 9 | Подписать раствор кислоты: концентрация раствора - 10% ; |
| 10 | наименование раствора - НCl ; |
| 11 | Дата - 19.09.2019 г; |
| 12 | Подпись |
| 13 | Неподписанные растворы использовать запрещается! |
| 14 | Ополаскиваем пипетку, воронку, мерную колбу водопроводной водой и 2-3 раза дис водой и ставим на высушивание |

Приготовление объемно-процентного раствора соли (щелочи)

Приготовление объемно-процентного раствора кислоты

Задание к уроку №2

1Переписать все в тетрадь «Конспект по МДК 1.3». Рисунки не рисовать.

2 Изучить пункты 1-9 из урока №1 (будут на экзамене)

3 Самостоятельно составить по инструкционной карте «Техника расчета и приготовления % растворов кислот» перечень приборов, посуды, реактивов, материалов (смотреть Пример в уроке №1)

4 Перечень тоже записать в тетрадь «Конспект».

5 Перечень  прислать на проверку 16.09.20г до 18-00 на электронную почту: khakhaleva1948@mail.ru

6 Конспекты по всем урокам обязательно представить на экзамен по МДК 1.3