28-Л

Урок№ 26

по УП 2.1  на 30.10.20 г

Тема:  «Определения влаги и сухих веществ в  сахаре методом высушивания»

Задание  по уроку № 26

1 Прочитать методику (не переписывать)

2 Повторить тему по конспекту 1 курса.

3 Составить протокол  работы № 4 (пункты 1-4) (Пример после методики):

1) составить алгоритм работы № 4 ( по пунктам методики – смотреть пример);

# 2) записать  средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, материалы и реактивы  (по пункту 2 методики сокращенно (без ГОСТов) – смотреть пример)

3) Подготовка к измерениям (краткий алгоритм по методике -  смотреть пример)

3.1  Подготовка сушильного шкафа

3.2  Подготовка стаканчиков   для высушивания

4) Проведение испытания

# 4.1 Подготовка пробы
    4.2 Проведение измерений (по методике и  ИК 1 курса при работе с суш шкафом)

1 часть  протокола прислать на проверку 30.10.2020 г до 18-00 на электронную почту:  khakhaleva1948@mail.ru

(По окончании выполнения испытаний  продолжится заполнение протокола 05.11.)

Методика № 4

Определения влаги и сухих веществ в  сахаре методом высушивания

(Составлена по ГОСТ Р 54642 – 2011 Сахар. Методы определения влаги и сухих веществ.)

## 1 Сущность метода

Метод высушивания в сушильном шкафу основан на высушивании анализируемой пробы при температуре 105 °С в течение 3 ч.

2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы

Весы по ГОСТ Р 53228, обеспечивающие точность взвешивания с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,1 мг.

Весы, обеспечивающие точность взвешивания с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,0001 мг.

Стаканчики для взвешивания стеклянные СН 60/14 ТС или СН 85/15 ТС по ГОСТ 25336 или  из алюминия.

Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание температуры (105±1) °С, с автоматическим регулированием.

Эксикатор 1/2/-140/190, 250/по ГОСТ 25336, содержащий осушающее вещество, например, силикагель по ГОСТ 3956.

Термометр жидкостный стеклянный с ценой деления шкалы 1 °С и диапазоном измерения температуры от 0 °С до 100 °С по ГОСТ 28498

Часы механические по ГОСТ 10733 или электронные по ГОСТ 23350

Тигельные щипцы

Фарфоровая ступка

## Условия проведения измерений

## 1) измерения проводят при следующих лабораторных условиях:

| температура окружающего воздуха | (25±5) °С; |
| --- | --- |
| атмосферное давление | (97±10) кПа; |
| относительная влажность | (65±15)%; |
| частота переменного тока | (50±5) Гц; |
| напряжение в сети | (220±10) В. |

2) учитывая, что пробы подвержены воздействию атмосферы, следует проводить испытание как можно быстрее, чтобы предотвратить поглощение или потерю влаги в зависимости от влажности воздуха.

3 Подготовка к измерениям

3.1 Подготовка сушильного шкафа

Сушильный шкаф подготавливается в соответствии с паспортом на эксплуатируемый прибор

а) проверяются условия техники безопасности и охраны труда на рабочем месте:

- вольтаж розетки должен соответствовать вольтажу прибора;

- прибор должен быть заземлен;

- прибор должен стоять на теплоизоляционном материале;

- на стене должна висеть инструкция по эксплуатации прибора и технике безопасности;

- перед прибором должен быть резиновый коврик;

- при высушивании необходимо пользоваться тигельными щипцами.

Прибор настраивается не реже 1 раза в месяц с помощью максимальных термометров на 150 ±1 °С

Перед высушиванием прибор включается и нагревается до 105±1°С

3.2 Подготовка стаканчиков   для высушивания

Подготавливают не менее 2 стаканчиков для высушивания  каждой пробы.

Пустые открытые стаканчики   для взвешивания вместе с крышками помещают, в предварительно нагретый до температуры (105±1) °С сушильный шкаф  и выдерживают в течение 30 мин.

Затем стаканчики вынимают, закрывают крышками и помещают в эксикатор, заполненный осушающим веществом, например, силикагелем по ГОСТ 3956. Охлаждают до комнатной температуры стеклянные не менее 25-30  мин, металлические 15-20 мин,  взвешивают, записывая результат взвешивания в граммах до четвертого десятичного знака.

4 Проведение испытания

4.1 Подготовка пробы

- в подготовленный бюкс помещают навеску  20-30 г кристаллического сахара ( сахар песок) или   сахарной пудры  и закрывают крышкой, взвешивают на аналитических  весах, записывают массу с точностью до четвертого десятичного знака;

- кусковой сахар предварительно быстро (во избежание поглощения влаги)  измельчают в ступке, набирают столько же, как и кристаллического сахара, взвешивают и  записывают массу с точностью до четвертого десятичного знака;

4.2 Проведение измерений

Стаканчики, содержащие навеску продукта, со снятой крышкой, находящейся рядом с чашкой, помещают в сушильный шкаф.

Стаканчики с навесками в сушильном шкафу размещают таким образом, чтобы температура воздуха на уровне 2,5±0,5 см над стаканчиками составляла  105 ± 1 °С. Высушивание проводят в течение 3 час.

Стаканчики с пробами закрывают крышками, вынимают из сушильного шкафа, помещают в эксикатор, охлаждают так же, как и пустые стаканчики, взвешивают, записывая результат взвешивания в граммах до четвертого десятичного знака.

Проводят два параллельных измерения в условиях повторяемости.

5 Обработка результатов измерений

Определение массовой доли влаги по методу высушивания в сушильном шкафу

Массовую долю влаги  W %, вычисляют по формуле

, (1)

где m2 - масса стаканчика для взвешивания с навеской сахара до высушивания, г;
m 3- масса стаканчика для взвешивания с навеской сахара после высушивания, г;
m1 - масса стаканчика, г.

Вычисления проводят до третьего десятичного знака, окончательный результат округляют до второго десятичного знака

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных измерений, если выполняется условие приемлемости

, (2)

где Х1 и Х2- результаты единичных измерений, полученные в условиях повторяемости;

r- предел повторяемости при  p = 0,95,  r = 0,01%

Границы абсолютной погрешности при p = 0,95 метода определения влаги в сахаре

∆ ±0,01%.

Запись результата в виде  ХСр +  ∆,   Р = 0,95

Определение массовой доли сухих веществ

Массовую долю сухих веществ Х, %, вычисляют по формуле

, (3)

где W- массовая доля влаги, определенная по формуле (1),%.

## 6 Оформление результатов

## Результат анализа в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде

, при  P = 0,95,

где  Х  - среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, признанных приемлемыми, %;

∆- границы абсолютной погрешности измерений, %  + 0,01%

Повторение 1 курса

«Подготовка и эксплуатация сушильного шкафа»

Инструкционная карта

|  | Устройство сушильного шкафа |
| --- | --- |
|  | Корпус для высушивания: 1 кожух; |
| 2 | рабочая камера; |
| 3 | между кожухом и рабочей камерой находятся нагревательные элементы и теплоизоляционный материал (асбест); |
| 4 | внутри рабочей камеры находятся полочки с отверстиями (для движения горячего воздуха); |
| 5 | ограничители (чтобы высушиваемый материал не касался стенок рабочей камеры); |
| 6 | сверху имеется отверстие для термометра с отдушинами; |
| 7 | дверца с задвижкой). |
|  | Подставка: 1 индикаторная лампочка; |
| 2 | включатель; |
| 3 | терморегулятор. |
|  | Техника безопасности при эксплуатации СШ |
| 1 | СШ должен быть заземлен ( к болту на основании СШ прикрепляется провод, который соединяется с заземляющим контуром и закапывается в землю на 2 метра) |
| 2 | Вольтаж СШ должен соответствовать вольтажу розетки (вольтаж розетки под розеткой, вольтаж СШ указывается в паспорте) |
| 3 | На полу перед СШ должен лежать резиновый коврик. |
| 4 | На стене должна висеть инструкция по ТБ и эксплуатации, подписанная инженером по ТБ, зав лабораторией и заверенная руководителем предприятия с печатью |
| 5 | СШ должен стоять на теплоизоляционном материале |
|  | Настройка СШ (1 раз в месяц) |
| 1 | На полочках в разных местах положить 4 максимальных термометра |
| 2 | Установить терморегулятор на определенную температуру. |
| 3 | Через час сравнить температуру на терморегуляторе и всех термометрах. |
| 4 | Если температура не совпадает более чем на + 2 о С, вызвать мастера для ремонта |
|  | Подготовка СШ к работе. |
| 1 | Проверить работает СШ или нет. Для этого включить СШ. Если лампочка горит, а температура не поднимается – вызвать мастера. |
| 2 | Если лампочка не горит, а температура поднимается, заменить лампочку. |
| 3 | рассчитать цену деления терморегулятора: СШ на 250 С (по паспорту) 250 : 5 делений = 50 С (большое деление) 50 : 5 = 10 С (малое деление) |
| 4 | установить 130 С (по стандарту): 160 : 50 = 2 б.д. (остаток 30 С) 30 :10 = 3 м.д. |
| 5 | Установить терморегулятор на 2 больших деления и 3 малых деления |
| 6 | Закрыть отдушины. |
| 7 | Включить СШ. |
| 8 | Довести до нужной температуры, при этом щелкнет реле и погаснет лампочка. |
| 9 | Поставить бюксы с материалом для высушивания. |
| 10 | Сделать запись в журнале: |
|  | Высушивание |
| 1 | Выдержать нужное время высушивания |
|  | Окончание высушивания |
| 1 | С помощью тигельных щипцов достать бюксу с высушиваемым материалом и поставить в эксикатор |
| 2 | Вещества в металлических бюксах охлаждают 15-20 минут. |
| 3 | Вещества в стеклянных бюксах охлаждают 25-30 минут. |

Протокол работы № 4 ( пример)

Определения влаги и сухих веществ в  сахаре методом высушивания

Дата  30.10.20 г

(Пример)

1 Алгоритм выполнения работы

1 Изучение методики

2 Подготовка  средств измерений, вспомогательного оборудования, реактивов

и материалов .

3 Подготовка к измерениям

3.1 Подготовка сушильного шкафа

3.2 Подготовка стаканчиков   для высушивания

4 Проведение испытания
        4.1 Подготовка пробы
        4.2 Проведение измерений

5 Обработка результатов измерений

## 6 Оформление результатов

2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы

- весы с абсолютной погрешностью не более ±0,1 мг.

- весы  с абсолютной погрешностью не более ±0,0001 мг.
- стаканчики для взвешивания

- шкаф сушильный,

- эксикатор 
- термометр до 100 °С

- часы механические

- тигельные щипцы

- фарфоровая ступка

3.1 Подготовка сушильного шкафа:

- нагреть до T = 105±1°С

3.2 Подготовка стаканчиков из алюминия:

а) высушивание: T = 105±1°С    время -  9-15   - 9-45  (30 мин)

б) охлаждение: в эксикаторе   время - 9-45  -10-00  (15 мин)

4 Проведение испытания

4.1 Подготовка пробы

Взвешивание 1 стаканчика:

m1 – масса тары                          m1 = 19, 50      m1 =  19, 5135 г

m2 – масса тары с веществом    m2= 40, 75       m2   = 40, 7325  г

Взвешивание 2 стаканчика:

m1 – масса тары                           m1 = 19,40      m1 =  19,4180  г

m2 – масса тары с веществом    m2 = 45, 15     m2 =  45, 1325  г

4.2 Проведение измерений

-  высушивание двух стаканчиков с навеской:

T = 105±1°С    время – 10-15  - 13- 15  (3 часа)

-  охлаждение: в эксикаторе :

время - 13-15  -13-30  (15 мин)

- взвешивание 1 стаканчика с навеской :

m3 = 39,05    m3 = 40,1605  г

- взвешивание 2 стаканчика с навеской:

m3 = 44, 40    m3 = 44,4355  г

1 часть  протокола прислать на проверку 30.10.2020 г до 18-00 на электронную почту:  khakhaleva1948@mail.ru

28-Л

Урок№ 27

по УП 2.1  на 05.11.20 г

Продолжение темы:  «Определения влаги и сухих веществ в  сахаре методом высушивания»

Продолжение  оформления протокола № 4 (Пример)

5 Обработка результатов измерений

5.1 Определение массовой доли влаги :

,

Х 1 = W1 = 100 (40,7325 – 40,1605)  = 2,696 %

40,7325 – 19.5135

Х  2 = W2 = 100 (45,1325 - 44,4355 = 2.706 %

45,1325  - 19,4180

5.2 Предел повторяемости:

r = 0,01%,  при  p = 0,95,

│  2,696 – 2.706 │≤ 0.01%

0,01 = 0,01 %, при  p = 0,95 условие выполнено, результат приемлем.

5.3 Среднеарифметическое значение влажности:

Хср = Х 1 + Х 2   = 2,696 +2,706 = 2,701% = 2.70%

2                     2

5.4 Массовая доля сухих веществ Х, %,

,

Х = 100 - 2, 70 = 97,30 %

## 6 Оформление результатов
Результат анализа записывается:

, при  P = 0,95,

∆ ± 0,01%.

2.70 + 0,01% , при p = 0,95

2,69 ÷ 2,71%, при p = 0,95

2 часть  протокола прислать на проверку 05.11.2020 г до 18-00 на электронную почту:  khakhaleva1948@mail.ru