28-Л

Урок№ 36

по УП 2.1  на 26.11.20 г

Тема:  «Определение кислотности молока индикаторным методом»

Задание  по уроку № 36

1 Прочитать методику (не переписывать)

2 Рассмотреть технику приготовления растворов и выполнения анализа по картинкам.

3 Самостоятельно составить протокол  работы № 12 (пункты 1- 4):

1) составить алгоритм работы № 11 ( по пунктам методики);

# 2) Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы и материалы (без ГОСТов)

3) Подготовка к проведению измерений (краткий алгоритм по методике)

3.1  Приготовление 1%  р-ра фенолфталеина (краткий алгоритм по методике)

3.2  Приготовление 2,5%-ного раствора кобальта сернокислого (краткий алгоритм по методике)

3.3 Приготовление контрольных образцов окраски в конической колбе   100 см3 (краткий алгоритм по методике)

4) Проведение измерений (краткий алгоритм по методике)

| Звено | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | )6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем 0,1 н р-р NaOH | V1 = 1,8 см3 V2 = 1,9 см3 | V1 = 2,0 см3 V2 = 2,2 см3 | V1 = 1,9 см3 V2 = 2,1 см3 | V1 =2,0 см3 V2 =1,8 см3 | V1 =1,9 см3 V2 =2,0 см3 | V1 =1,8 см3 V2 =2,0 см3 |

1 часть  протокола прислать на проверку 26.11.2020 г до 18-00 на электронную почту:  khakhaleva1948@mail.ru

Методика № 12

Определение кислотности молока индикаторным методом.

(Составлена по ГОСТ Р 54669-2011 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения кислотности)

1 Сущность метода
Метод основан на нейтрализации свободных кислот, кислых солей и свободных кислотных групп, содержащихся в продукте, раствором гидроокиси натрия в присутствии индикатора фенолфталеина.

2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы и материалы
- Весы по ГОСТ Р 53228 с пределом допускаемой абсолютной погрешности однократного взвешивания ±0,005 г.
- Термометр жидкостной диапазоном измерения температуры от 0 °С до 100 °С ценой деления шкалы 1 °С по ГОСТ 28498.
- Секундомер или часы 2-го класса точности по ГОСТ 27752.
- Баня водяная термостатируемая.
- Бюретки 1-1(2)-2-10-0,02 по ГОСТ 29251.
- Колбы 1(2)-100-2 по ГОСТ 1770.
- Пипетки 1-2-1, 2-2-1, 4-2-1, 2-2-5, 2-2-10, 2-2-20 по ГОСТ 29169.
- Цилиндр 1-50-1, 1-100-1 по ГОСТ 1770.
- Колбы Кн-2-100 ТС, Кн-2-250 ТС, П-2-50-34 ТС, П-2-100-34 ТС, П-2-250-34 ТС по ГОСТ 25336.
- Стаканы В-1-50 ТС, В-1-100 ТС по ГОСТ 25336.
- Капельница 2-50 ХС по ГОСТ 25336.
- Ступка фарфоровая с пестиком по ГОСТ 9147.
- Палочки стеклянные оплавленные.
- Кобальт сернокислый 7-водный, х.ч. или ч.д.а, по ГОСТ 4462, раствор массовой долей 2,5%.
- Натрия гидроокись, х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 4328 или стандарт-титр, раствор молярной концентрации 0,1 моль/дм.
- Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ Р 51652.
- Фенолфталеин, 1%-ный спиртовой раствор.
- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

3 Подготовка к проведению измерений

3.1 Приготовление 1%-ного спиртового раствора фенолфталеина
В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают (1,000±0,005) г фенолфталеина, добавляют 73 см этилового спирта, закрывают пробкой и аккуратно перемешивают. Объем раствора доводят дистиллированной водой до метки.

Срок хранения раствора в темном прохладном месте - не более 1 мес.

3.2 Приготовление 2,5%-ного раствора кобальта сернокислого
В мерную колбу вместимостью 100 см помещают (2,500±0,005) г сернокислого кобальта 7-водного, добавляют небольшое количество дистиллированной воды и аккуратно перемешивают. Объем раствора доводят дистиллированной водой до метки.

Срок хранения раствора в темном месте при температуре (20±5) °С - не более 2 мес.

3.3 Приготовление контрольных образцов окраски для молока и сливок
В коническую колбу вместимостью 100 или 250 см отмеривают молоко или сливки, добавляют дистиллированную воду в объемах, указанных в таблице 2, и 1 см3 раствора сернокислого кобальта. Смесь тщательно перемешивают.

Срок хранения контрольных образцов окраски для молока и сливок при температуре (20±5) °С - не более 8 ч.

Таблица 2

| Наименование продукта | Объем (масса) пробы, см(г) | Объем дистиллированной воды, см |
| --- | --- | --- |
| Молоко питьевое и молочное сырье | 10 см | 20 |
| Молочные составные и молокосодержащие продукты на их основе | 10 см | 40 |
| Сливки | (10,00±0,01) г | 20 |

4 Проведение измерений

4..1 В колбу вместимостью 100 или 250 см отмеряют дистиллированную воду и анализируемый продукт в количествах, указанных в таблице 2, добавляют 3 капли раствора фенолфталеина.

Смесь тщательно перемешивают и титруют раствором гидроокиси натрия до появления слабо-розовой окраски раствора молока и сливок, соответствующего контрольному эталону окраски, не исчезающей в течение 1 мин.

5 Обработка результатов измерений

5.1 Кислотность анализируемого продукта, °Т (в градусах Тернера), вычисляют умножением объема, раствора гидроокиси натрия, в сантиметрах кубических, пошедшего на нейтрализацию кислот, содержащихся в определенном объеме анализируемого продукта, на  следующие коэффициенты:
10 - для молока питьевого, молочного сырья, молочно-составных жидких продуктов (молоко с наполнителями), сливок, простокваши, кефира, кумыса, других кисломолочных продуктов;

За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, округленное до первого десятичного знака.

5.2 Контроль точности результатов измерений
Приписанные характеристики погрешности и ее составляющих метода определения кислотности при  Р= 0,95 приведены в таблице 3.

| Наименование продукта | Диапазон измерений, °Т | Предел повторяемости , °Т | Предел воспроизводимости , °Т | Границы абсолютной погрешности , °Т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Молоко, молоко с наполнителями, сливки, жидкие кисломолочные продукты, мороженое | 2,0-130,0 | 2,6 | 2,8 | 1,9 |

## 6 Проверка приемлемости результатов измерений

6.1 Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях повторяемости
Результаты  измерений считаются приемлемыми при условии:

,
где Х1 ,Х2 - значения результатов двух параллельных определений кислотности в исследуемых продуктах, полученные в условиях повторяемости;

r- предел повторяемости (сходимости), значение которого приведено в таблицах 1 и 3.
Если данное условие не выполняется, то проводят повторные измерения и проверку приемлемости результатов измерений в условиях повторяемости

При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам анализа.

## 7 Оформление результатов определения

Результат определения кислотности в исследуемых продуктах представляют в документах, предусматривающих его использование, в виде

при р = 0,95,

где  Хср - среднеарифметическое значение результатов двух параллельных измерений, °Т (или °К); 
∆ - границы абсолютной погрешности измерений, °Т (таблица 3).

28-Л

Урок № 37

по УП 2.1  на 27.11.20 г

Продолжение темы: «Определение кислотности молока индикаторным методом»

Самостоятельно составить продолжение  оформления протокола № 12

5.1 Определение результатов анализа

5.2 Контроль точности результатов измерений

6 Проверка приемлемости результатов измерений

## 7 Оформление результатов определения
2 часть  протокола прислать на проверку 27.11.2020 г до 18-00 на электронную почту:  khakhaleva1948@mail.ru