28-Л

Урок№ 38

по УП 2.1  на 02.12.20 г

Тема:  «Определение титруемой кислотности соков фруктовых и овощных»

Задание  по уроку № 38

1 Прочитать методику (не переписывать)

2 Рассмотреть технику приготовления растворов и выполнения анализа по картинкам.

3 Самостоятельно составить протокол  работы № 13 (пункты 1- 5):

1) составить алгоритм работы № 11 ( по пунктам методики);

# 2) средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и материалы (без ГОСТов)

3) Подготовка проб (краткий алгоритм по методике)

4) Подготовка к проведению испытаний

4.1 Приготовление буферных растворов (краткий алгоритм по методике)

4.2 Градуировка рН-метра (краткий алгоритм по методике)

5) Проведение испытаний  (краткий алгоритм по методике)

| Звено | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем 0,25н р-ра NaOH | V1=9,05 см3 V2=9,15 см3 | V1=9,10см3 V2=9,20 см3 | V1=8,85 см3 V2=8,95 см3 | V1=8,65 см3 V2=8,55 см3 | V1=9,25 см3 V2=9,20 см3 | V1=9,05 см3 V2=8,95 см3 |

1 часть  протокола прислать на проверку 02.12.2020 г до 18-00 на электронную почту:  khakhaleva1948@mail.ru

Методика №13

Определение титруемой кислотности соков фруктовых и овощных

# (Составлена по ГОСТ Р 51434-99 Соки фруктовые и овощные. Метод определения титруемой кислотности)

## 1 Сущность метода

Метод основан на потенциометрическом титровании стандартным титрованным раствором гидроксида натрия до значения рН 8,1.

## 2 Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и материалы

- Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 500 г, четвертого класса точности.
- рН-метр или универсальный иономер ценой деления до 0,05 рН. 
- Электрод измерительный стеклянный для рН-метрии [1]*, электрод сравнения [2]* или электрод стеклянный комбинированный [3]*, заменяющий стеклянный электрод и электрод сравнения
- Мешалка магнитная с плавным регулированием частоты вращения.
- Пипетки по ГОСТ 29169, исполнения 2, 1-го класса точности, вместимостью 25 см.
- Бюретка по ГОСТ 29251 типа 1, исполнения 1, 2-го класса точности, вместимостью 25 см, ценой деления 0,05 см3.
- Стакан низкий по ГОСТ 25336 вместимостью 150 см3.
- Колбы конические по ГОСТ 25336 вместимостью 300 см3.
- Вода для лабораторного анализа по ГОСТ Р 52501 не ниже третьей категории качества.
- Натрия гидроокись (гидроксид) по ГОСТ 4328, стандартный титрованный раствор ()=0,25 моль/дм3.
- Растворы буферные рН 4,01 и 9,18.

Допускается использование других средств измерений, лабораторного оборудования и реактивов, по метрологическим и техническим характеристикам не уступающим перечисленным выше.

3 Подготовка проб - по ГОСТ 26671.

Концентрированные продукты разбавляют водой до заданного значения относительной плотности в соответствии с нормативным или техническим документом на конкретный вид продукта. Относительную плотность разбавленной пробы продукта определяют по ГОСТ Р 51431 и найденное значение указывают в протоколе испытаний.

4 Подготовка к проведению испытаний

4.1 Приготовление буферных растворов

Буферные растворы рН 4,01 и 9,18 готовят из фиксаналов  (стандарт- титров)

4.2 Градуировка рН-метра

Правильность показаний рН-метра проверяют при температуре 20 °С. Если рН-метр обеспечен температурной компенсацией, градуировку выполняют в интервале между 10 °С и 30 °С.

## 5 Проведение испытаний

Проводят два параллельных определения.

В стакан вносят пипеткой 25 см3 неразбавленного сока или пробы сока, разбавленного так, чтобы на последующее титрование расходовалось не менее 8 см3 титранта. Для анализа продуктов с высокой вязкостью и (или) с высоким содержанием частиц мякоти (например, для пульпы) берут соответствующую навеску пробы и разбавляют водой так, чтобы соблюдалось вышеуказанное условие.

Пробу в стакане при температуре 20 °С начинают перемешивать магнитной мешалкой и титруют из бюретки раствором гидроксида натрия до значения рН 8,1. Измеряют объем раствора, пошедший на титрование.

## Если рН-метр снабжен температурной компенсацией, испытание допускается выполнять при температуре в интервале 10 °С - 30 °С.

6 Обработка результатов анализа

6.1 Титруемую кислотность СН, миллимоль Н/дм3 продукта, вычисляют по формуле

, (1)

где:  V1 - объем раствора гидроксида натрия, пошедший на титрование, см3;
C- точная концентрация раствора гидроксида натрия, моль/дм3;
V О - объем пробы образца, взятый на титрование (как правило, 25 см3), см3.

При V О  = 25 см3, С = 0,25 моль/дм3 титруемую кислотность СН, миллимоль Н/дм, вычисляют по формуле

. (2)

Вычисления проводят до первого десятичного знака. Результат округляют до целого числа. 
6.2 Массовую концентрацию титруемых кислот Х, г/дм3, в расчете на винную, яблочную или лимонную кислоту вычисляют по формуле

, (3)

где М - молярная масса, г/моль, равная для:
винной кислоты ( )=75,0;
яблочной кислоты ( )=67,0;
безводной лимонной кислоты ( )=64,0. 
При  V О  =25 см, С = 0,25 моль/дм3, массовую концентрацию Х, г/дм3, в расчете на винную, яблочную или лимонную кислоту вычисляют по формуле:

Х = 0,01 V1 M
Вычисления проводят до первого десятичного знака. Результат округляют до целого числа.

6.3 Массовую долю титруемых кислот Х1 , %, в расчете на винную, яблочную или лимонную кислоту вычисляют по формуле

, (5)

где V2 - объем, до которого доведена навеска, см3;

m- масса навески пробы продукта, г.

Вычисления проводят до второго десятичного знака. Результат округляют до первого десятичного знака.

7 Приемлемость результатов  измерений.

Относительное расхождение между результатами двух определений, полученными при анализе одной и той же пробы продукта одним оператором с использованием одного и того же оборудования за возможно минимальный интервал времени, не должно превышать норматива оперативного контроля сходимости 1% (Р=0,95).

При соблюдении этого условия за окончательный результат измерений принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений титруемой кислотности.

Относительное расхождение между результатами двух определений, полученными при анализе одной и той же пробы продукта в двух различных лабораториях, не должно превышать норматива оперативного контроля воспроизводимости 2% (Р =0,95).

Пределы относительной погрешности определения содержания титруемой кислотности при соблюдении условий, регламентируемых настоящим стандартом, не превышают ±1,5% (Р = 0,95).

8 Оформление результатов анализа

Результаты анализа представить в виде

Х ср + ∆  при Р = 0,95

28-Л

Урок № 39

по УП 2.1  на 03.12.20 г

Продолжение темы: «Определение титруемой кислотности соков фруктовых и овощных»

Самостоятельно составить продолжение  оформления протокола № 13

## 6 Обработка результатов анализа

6,1 Титруемая кислотность продукта СН, миллимоль Н/дм3

При V О  = 25 см3, С = 0,25 моль/дм3

Х1 =

Х2 =

6.2 Массовая концентрация титруемых кислот Х, г/дм3, в расчете на яблочную к-ту

При  V О  =25 см, С = 0,25 моль/дм3,

Х = 0,01 V1 M (по методике)

7 Приемлемость результатов  измерений.

7,1 Сходимость результатов измерений

2 │Х1 –Х2 │ ∙ 100     ≤ r,  (Р =0,95) (по методике)

Х1 +Х2

7.2 Среднеарифметическое значение результата анализа

8 Оформление результатов анализа

Х ср + ∆  при Р = 0,95 (по методике)

2 часть  протокола прислать на проверку 03.12.2020 г до 18-00 на электронную почту:  khakhaleva1948@mail.ru

Установка потенциометрического титрования