### 3 МРОА. 19.02.2021.  Устройство автомобилей.

### Тема: Основные неисправности, причины и способы устранения  тормозных систем с пневмоприводом, гидроприводом.

### Записать конспект в тетрадь. Присылать на почту: m.alekseevna1991@mail.ru

### Основные неисправности тормозных систем с пневмоприводом

- слабое действие тормозов, не одновременность их действия;

- плохое растормаживание или заклинивание тормозных механизмов автомобиля, что чаще всего вызываются нарушением регулировки тормозных механизмов и неисправностями пневматического привода;

- нарушение герметичности трубопроводов, шлангов и приборов;

- износ деталей (тормозных камер, тормозного крана, предохранительного клапана и т. д.);

- нарушение регулировок;

- замерзание конденсата в воздушных баллонах;

- недостаточное давление воздуха в пневматической системе тормозов;

- утечка воздуха через выпускное отверстие тормозного крана в расторможенном состоянии.

- Некоторые общие симптомы неисправности тормозных систем с пневмоприводом и причины их возникновения

- Слабое торможение.

- тормоза нуждаются в настройке, регулировке или смазке;

- низкое давление в тормозной системе (ниже 60 psi);

- неправильно настроены регулировочные рычаги (slack adjuster);

- несправна часть двухконтурной пневматической тормозной системы. Торможение происходит слишком медленно.

- тормоза нуждаются в настройке, регулировке или смазке;

- низкое давление в тормозной системе (ниже 60 psi);

- утечка воздуха в тормозной системе;

- пережаты тормозные магистрали;

- ограничен ход педали тормоза. Оттормаживание происходит слишком медленно.

- тормоза нуждаются в настройке, регулировке или смазке;

- тормозной кран не возвращается полностью в исходное положение;

- пережаты тормозные магистрали;

- выпускной порт тормозного клапана, или клапана быстрого оттормаживания, или ускорительного клапана ограничен;

- неисправен тормозной клапан, или клапан быстрого оттормаживания, или ускорительный клапан.

- Тормоза вообще не работают.

- нет давления в тормозной системе

- пережаты или разорваны тормозные магистрали;

- неисправен тормозной кран.

- Давление воздуха не поднимается до нормального.

- неисправен манометр;

- неисправен говернер;

- неисправен компрессор или слабо натянут ремень компрессора;

- разорвана воздушная магистраль.

- Давление воздуха в системе растет слишком медленно.

- утечка воздуха через клапан или фитинги;

- слишком большой объем ресивера;

- забит фильтр компрессора;

- слишком малое число оборотов двигателя;

- клапаны компрессора пропускают воздух;

- неисправен привод компрессора;

- отложения в головке цилиндра компрессора или нагнетательной магистрали. Чрезмерное количество воды или масла в тормозной системе.

- ресиверы редко очищаются;

- в компрессор попадет слишком много масла;

- забит воздушный фильтр компрессора;

- чрезмерное давление масла в двигателе.

- Неэффективное действие тормоза исключает возможность своевременной остановки автомобиля при обычных условиях движения, а при сложной обстановки может привести к дорожно-транспортному происшествию (ДТП).

- В случае опережающего торможения задних колес – возможен занос автомобиля, значительное опережение торможения передних колес может привести к потере управляемости автомобиля.

### Основные неисправности тормозов с гидроприводом

Тормозная система не обеспечивает нормальное эффективное торможение. Причины:

- износ фрикционных накладок на колодках;

- замасливание накладок колодок (происходит при подтекании тормозной жидкости или смазки из ступиц колес);

- износ тормозных барабанов, тормозных дисков (увеличение зазора между накладками и тормозным барабаном, уменьшение зазора);

- попадание воздуха в гидросистему (неплотности в соединениях и через колесные тормозные цилиндры, при износах поршней с манжетами);

- неисправная работа гидровакуумного усилителя (повреждена диафрагма, негерметичность или заедание клапанов управления, разбухание манжеты поршня цилиндра).

- Тормозная система не обеспечивает равномерности торможения колес. Причины:

- неодинаковая эффективность действия различных колесных тормозных механизмов (различная степень износа накладок, барабанов, замасливание накладок у отдельного колеса);

- неравномерное действие тормозных механизмов колес одной оси (вызывает увод автомобиля в сторону из-за некачественной регулировки тормозных механизмов этих колес);

- последовательность и интервал начала срабатывания тормозов передних и задних колес не соответствуют техническим условиям (неправильная регулировка или неисправность

- регулятора давления в основном у легковых автомобилей). Полный отказ в работе тормозной системы. Причины:

- отсутствие тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра;

- попадание в гидросистему большого количества воздуха (тормоза могут сработать только после нескольких резких нажатий на педаль);

- педаль тормоза неуправляема, остается неподвижной даже при сильном нажатии на нее (сильный перегрев металлических деталей колеса от диска до колесного тормозного цилиндра, что вызывает увеличение объема жидкости и вся система блокируется; нагрев из-за нерастормаживания колеса; перетягом конических подшипников ступиц и т.д.).

- Нерастормаживание колес – при полном отпускании педали. Причины:

- разбухание резиновых манжет поршней главного цилиндра или колесных тормозных цилиндров (приводит к заеданию поршней и колодки не могут вернуться в исходное положение после торможения), в основном из-за использования тормозной жидкости не той марки;

- коррозия или налет солевых отложений на рабочей поверхности колесных тормозных цилиндров (попадание в цилиндры солевых растворов в зимний период эксплуатации);

- эллипсообразный износ тормозных барабанов (малые зазоры между колодками и барабанами при регулировке) – приводит к заеданию тормозных колодок после торможения;

- обрыв стяжных пружин колодок;

- заедание тормозных колодок на опорных пальцах (коррозия пальцев или отложение на них солевого налета);

- засорение воздушного отверстия в пробке бачка главного цилиндра (повышенный уровень тормозной жидкости в бачке);

- засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре;

- отсутствует или слишком мал свободный ход педали тормоза (увеличение объема тормозной жидкости от нагрева).

## 2. Основные операции технического обслуживания тормозной системы

Ежедневное обслуживание (ЕО).

Опробовать действие педали тормозов — педаль должна перемещаться вниз без заеданий, расстояние от площадки педали до пола должно быть не меньше установленной нормы. Внешним осмотром проверить состояние и крепление главного тормозного цилиндра и гидровакуумного усилителя (при его наличии), обратить особое внимание на места возможного подтекания тормозной жидкости. Проверить действие ножного и ручного тормозов, герметичность соединения трубопроводов и деталей гидравлического и пневматического проводов тормозов.

Ежедневно в конце рабочего дня сливают конденсат из ресиверов. При температуре воздуха — 5°С и ниже заливают (один раз в неделю или после пробега 1000 км) в предохранитель от замерзания свежую порцию этилового спирта. Перед заливкой спирта необходимо слить из предохранителя конденсат.

При подсоединении прицепа проверяют правильность подключения соединительных головок и открытие разобщительных кранов.

Техническое обслуживание №1 (ТО-1).

Дополнительно к объему работ по ЕО необходимо очистить от пыли и грязи все доступные элементы тормозной системы, у легковых автомобилей тщательно очистить скобы (суппорт) передних дисковых тормозов. Проверить крепление основных узлов, штуцерных соединений и т.д. Необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При попадании воздуха в систему гидропривода — необходимо произвести прокачку системы.

Первое техническое обслуживание включает следующие дополнительные работы: проверку шплинтовки пальцев штоков тормозных камер пневматического привода тормозов и величину свободного хода педали тормоза и рукоятки ручного тормоза (при необходимости производится соответствующая регулировка); крепление и проверку состояния манометра, тормозного крана пневматического привода тормозов или главного тормозного цилиндра гидравлического привода, трубопроводов, тормозных камер пневматического привода; крепление и проверку диска и кронштейнов колодок трансмиссионного тормоза; проверку уровня жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра гидравлического привода; смазку подшипников валов разжимных кулаков, осей кулаков и других деталей привода ручного тормоза.

Техническое обслуживание № 2 (ТО-2).

Дополнительно к объему ТО-1 проводят углубленную диагностику (как поэлементную, так и полную) технического состояния тормозной системы. При ТО-2 в обязательном порядке снимаются все колеса и барабаны автомобиля, в целях оценки состояния колесных тормозных механизмов и их обслуживания. Отсоединяют стяжную пружину и проверяют легкость поворота на опорных эксцентричных пальцах колодок. При ТО-2, в порядке сопутствующего ремонта, можно заменять любые неисправные узлы и детали.

Во время ТО-2 дополнительно проводят проверку состояния тормозных накладок, стяжных пружин колесных тормозов, главного и колесных тормозных цилиндров гидравлического привода, компрессора пневматического привода, показания которого проверяют по контрольному манометру.

Проводят проверку герметичности соединений гидравлического и пневматического привода тормозов. Эту работу выполняют, проводя внешний осмотр автомобиля. В гидравлическом приводе места нарушения герметичности выявляются по подтеканию тормозной жидкости, в пневматическом приводе на слух по характерному звуку, появляющемуся при утечке воздуха. Для более точного выявления места повреждения проверяемое соединение покрывают мыльной эмульсией и по появлению мыльных пузырей определяют место утечки воздуха.

Сезонное обслуживание (СО).

При СО проверяется состояние тормозных барабанов, колодок, накладок, стяжных пружин и разжимных кулаков, промывается и продувается сжатым воздухом фильтр регулятора давления, смазываются оси тормозных колодок, при необходимости заменяется тормозная жидкость в гидроприводе тормозов, производится частичная или полная регулировка тормозных механизмов.

При сезонном техническом обслуживании следует снимать головку компрессора для очистки поршней, клапанов и седел. Клапаны компрессоров, не обеспечивающие герметичность, необходимо притереть к седлам или заменить.

В регуляторе давления необходимо промыть или заменить фильтрующий элемент, который находится под нижней крышкой. Нужно быть осторожным при вворачивании крышки, так как резьба конусная и перекосы при ее установке недопустимы. Они приводят к срыву резьбы, восстановить которую затем невозможно. Перед установкой резьбу рекомендуется смазать графитовой смазкой во избежание ее «прихватывания».

Рисунок 1 – Тормозной механизм автомобиля